Servizio per i Rapporti con il Territorio Industrial Liaison Office

| A. | Titolo dell'Invenzione |
| --- | --- |
|  | DISPOSITIVO PER MISURARE UN GRADIENTE DI PRESSIONE NEL SUOLO, IN PARTICOLARE PER IL MONITORAGGIO DI SITI VULCANICI |
| B. | Inventori |
|  | Roberto SCHIFANO, Francesco PARELLO, Salvatore GIAMMANCO |
| C. | Descrizione dell'Invenzione |
|  | La presente invenzione ha come oggetto un dispositivo per la misurazione di un gradiente di pressione nel suolo, sviluppato in modo tale da essere impiegato per il monitoraggio di siti vulcanici. Attualmente, le misure di flussi di gas dal suolo vengono ottenute con l’uso di spettrofotometri ad infrarosso, che però sono eccessivamente selettivi, ossia consentono di valutare le emissioni diffuse di una singola specie gassosa e non di un’emissione nel suo complesso. Pertanto, nel caso di miscele di gas, tali strumenti richiederebbero tanti sensori specializzati, quante sono le specie gassose da misurare. È stato osservato che l’attività eruttiva di un vulcano, e quindi della sua potenziale pericolosità, è regolata dal comportamento delle emissioni gassose all’interno della massa magmatica. Queste emissioni determinano la formazione di bolle di gas che, successivamente, risalgono in superficie ed esplodono; tali esplosioni producono onde di pressione che si propagano nei suoli provocando lievi e brevi scosse telluriche che possono essere monitorate e che forniscono una rappresentazione dell’evoluzione dell’attività vulcanica. Queste scosse vengono rilevate da strumentazioni sismometriche di tipo tradizionale, che ricevono e rielaborano le vibrazioni connesse alle onde di pressione che si trasmettono attraverso il suolo. In questo contesto, è stato notato che questa attività tellurica, sebbene anche molto lieve, causa dei gradienti di pressione misurabili nel suolo del sito vulcanico, a ridotta profondità. Questi gradienti di pressione, se rilevati, possono fornire una correlazione indiretta, ma comunque sufficientemente precisa, con l’attività del sito vulcanico. |
| D. | Campo di Applicazione Industriale |
|  | Monitoraggio ambientale; Organismi Governativi di Protezione civile che operano in aree vulcaniche; Prospezioni per la ricerca di petrolio e gas naturale. |
| E. | Potenziali Aziende Interessate |
|  | Aziende operanti nel settore monitoraggio ambientale; Compagnie operanti nel settore della ricerca di petrolio e gas naturale. |